# Donanım Kurulumu

LED Göstergeleri

| LED ADI | Durumu |
| --- | --- |
| READY | Yanıyor: ADSL modem hazır Yanmıyor: ADSL modem hazır değil veya hazırlanıyor |
| ADSL | Yanıp/Sönüyor: ADSL modem DSLAM’a bağlanıyor. Açık: ADSL modem DSLAM’a bağlı |
| LAN 1-4 | Açık: ADSL modem’e Ethernet bağlantısı başarılı |

# Default(başlangıç ) Değerleri

Bu cihaz aşağıda belirtilen parametreler ile önceden yapılandırılmıştır.Bu değerlere tekrar dönmek isterseniz web tarayıcınızdan cihazını tekrar başlatarak da geri dönebilirsiniz.

# Login(Giriş)

Kuruluma başlarken “Enter Network Password”,”Ağ’a Giriş Şifre “penceresi  açılacaktır.

Açılan bu pencere’ye  Username(Kullanıcı Adı)  ve Password.(Şifre) her ikisi içinde “root” yazınız.

web arayüzüne girdikten sonra Hızlı Kurulum sayfasını tıklayınız

Quick Start “Hızlı kurulum” sayfası

1.Internet erişimi için Telekom Kullanıcı adı ve  şifrenizi

Aşağıdaki örnek gibi giriniz.:

username : kullaniciadi@ttnet

Password : 12345678

2. Apply ‘I tıklayarak değişiklikleri kaydediniz.

3.Daha Sonra Configuration / Save config Sayfasını control ediniz.

Save’I tıklayarak değişiklikleri kaydediniz.

NetMASTER  5014PW ve NetMASTER W.Router WDS kurulumu

NB ))))                     ((AP2))NetMASTER W.Router        ((AP1))NetMASTER Modem

veya PC))                                192.168.1.5	                          10.0.0.2

PPPoE(WAN)

Otomatik IP                    DHCP server Kapalı                  DHCP server Açık

AP1 den PC’nize gelen IP ile AP2 bağlı iken AP1 ve internet ping sonuçları.

Ping to AP2 O.K Ping to AP1 O.K

İnternet Ping O.K.

Kurulum:

(AP1)NetMASTER Modem ayarları.

Modeminizin arayüzüne giriniz.WDS kurulumu için modeminizde aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıdaki pencerede görüldüğü gibi Modeminizin DHCP sunucusunun (Enable)açık olmasına dikkat ediniz.

(AP1)NetMASTER  modeminizde aşağıdaki ayarları yapınız.

Cihaz arayüzüne girdiğinizde Wireless tıklayarak ekrandaki ayarları yapınız.

Resimde görüldüğü gibi ayarları yapınız.

Not:Resimde ESSID:TKtest yazılmıştır.Siz ayarlama yaparken kendi SSID’inizi yazıp Güvenlik için Encryption isteğe WEP64Bit veya WEP128Bit seçerek Wireless şifrelemesini de yapınız.

Yukarıda belirtilen ayarları yaptıktan sonra Lütfen ayarlarınızı kaydetmek için Apply’ı tıklayınız ve bir sonraki adıma geçiniz.

Bu adımda lütfen WDS_Local tıklayarak aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıda belirtilen ayarları yaptıktan sonra Lütfen ayarlarınızı kaydetmek için Apply tıklayınız ve bir sonraki adıma geçiniz

Bu adımda WDS_1 tıklayarak aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi NetMASTER Wireless Routerinizin Wireless MAC ini yazınız ve ayarları kaydetmek için Apply tıklayınız.

Not:NetMASTER Wireless Routerinizin Wireless MAC ini bilmiyorsanız Cihaz altında yazan Wan MAC’inin (00:50:18:2e:4e:53)son rakamının bir üst rakamı Wireless Routerinizin Wireless MAC (00:50:18:2e:4e:54)olarak kullanılacaktır.

Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra lütfen bütün ayarlarınızı kaydetmek için aşağıdaki adımları uygulanıyınız.

Yukarıda görüldüğü gibi ayarlarınız kaydetmek için Save config tıklayıp sağ bölümde gelen pencerede Save tıklayarak ayarlarınızı kaydediniz.

(AP2) NetMASTER W.Router ayarları.

Bu adımda lütfen aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıdaki resimdede görüldüğü gibi Network ID(SSID) default yazısını yine kendinize göre uyarlayıp Channel number(kanal numarası) Loopcoom Wireless ADSL Routerinizle aynı olmasına dikkat ediniz.Security kısmında WEP seçerek 64Bit veya 128Bit veri şifrelemesi isteğe bağlı yapabilirsiniz.

Ayarlarınız kaydetmek için lütfen Save tıklayınız ve bir sonraki adım için aşağıdaki ayarları yapınız.

Bu adımda lüten aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıdaki resimdede görüldüğü gibi bu kısımda Wireless Bridging Enable seçiniz ve Remote AP MAC kısmına NetMASTER Wireless ADSL Routerinizin Wireless MAC’ini yazınız.

Ayarları kaydetmek için Save tıklayınız.

Bu ayarları yaptıktan sonra lütfen bir sonraki adıma geçiniz.

Bu adımda aşağıdaki ayarları yapınız.

Yukarıda görüldüğü gibi Wireless Routerinizin DHCP ayarlarında Disable seçiniz ve save tıklayarak daha sonra Reboot yapınız.

Bu ayarlardan sonra cihazınız kendini restart edecektir ve yeniden bağlandığınızda bilgisayarınız NetMASTER Wireless ADSL Routerinizden IP alacaktır.

Test Sonuç:

O.B.

# Text boxes

Default Mode: Bridge	Login Name: root

Password: root

Bridge Mode Setting	WAN and ADSL

Ethernet (local) IP: 10.0.02	Local Line Code: Auto

Subnet Mask: 255.0.0.0	Trellis Mode: Enable

Full Duplex: Auto	FDM Mode: Fdm

Protocol: RFC1483, Bridge Mode	Coding Gain: Auto

VPI/VCI: 8/35	            Transmit Power Attenuation: 0dB

Class (QoS): UBR

Spanning Tree: Disable

Packet Filter: Any

Router Mode Setting	DHCP Server: Disable

Ethernet (local) IP: 10.0.0.2	DNS Relay: Disable

Subnet Mask: 255.0.0.0